## Slide 1: 灾害预警系统
结构化分析与需求展示

## Slide 2: 功能分解
功能上，将灾害预警系统分解为数据采集、智能分析、预警协同、用户交互四个模块。

## Slide 3: 功能分解
功能上，将灾害预警系统分解为数据采集、智能分析、预警协同、用户交互四个模块。

## Slide 4: 性能需求与Benchmark
指标 | 需求描述 | Benchmark 测试方法
实时响应能力 | 数据采集至预警触达延迟 ≤3秒（地震场景） 台风路径预测：每10分钟更新一次 系统可用性：≥99.99%（年故障时间≤1小时） | 模拟多源数据并发输入（10万条/秒），测试端到端处理延迟 使用JMeter进行压力测试 对比不同灾害场景的响应阈值
系统吞吐量 | 支持单节点每秒处理 50 万条传感器数据 灾难恢复时间（RTO）：≤15分钟 | 使用 Apache Kafka + Spark 集群压力测试 模拟台风场景下多维度数据流峰值 ELK日志分析系统实时监控

## Slide 5: 性能需求与Benchmark
指标 | 需求描述 | Benchmark 测试方法
并发用户承载能力 | 支持 5000 万用户同时接收预警信息 多通道并发：语音、短信、广播 | 基于 5G 核心网仿真环境构建分布式消息队列 断网/弱网环境下切换至2G通道（成功率≥99%）
预测模型推理速度 | 多模态融合模型推理时间 ≤200ms TensorFlow模型单次预测延迟≤200ms | 使用 NVIDIA A100 GPU 测试混合模型 边缘计算节点本地推理性能测试
容灾恢复能力 | 主数据中心宕机后，备用系统 30 秒内完成切换 本地边缘节点72小时离线工作能力 | 模拟极端场景：光纤切断、电力中断 验证多活架构的故障转移机制

## Slide 6: 质量属性设计
属性 | 实现方案
可靠性 | 三级冗余架构：国家级中心（北京/上海）+ 区域中心（省级）+ 边缘计算节点（市县） 多通道冗余：卫星通信+5G+2G混合组网 传感器双电源供电（主电+72小时备用电池）
可用性 | 99.999% SLA保障 卫星链路备份保障网络中断时的预警广播 每季度进行GDPR/网络安全法合规审计
安全性 | 符合 ISO 27001 标准 量子加密传输关键预警指令 区块链存证关键预警日志（Hyperledger Fabric） RBAC权限模型（政府/企业/个人分级）

## Slide 7: 质量属性设计
属性 | 实现方案
可维护性 | 容器化微服务架构 算法模型热更新（无需停机） ELK日志分析系统（实时监控传感器状态）
可扩展性 | 开放式数据接口规范（OGC SensorThings API） 预留API网关接入无人机巡检数据 支持第三方传感器快速接入
易用性 | 多模态交互： 手机 App 分级震动编码（区分灾害类型） 公共场所 LED 屏动态色温警示 支持语音播报（多语言+方言适配） 无障碍设计：WCAG 2.1 AA标准

## Slide 8: 对外接口定义
名称: 卫星遥感数据接入
协议: gRPC
数据格式:
  timestamp: ISO8601
  coordinates: WGS84
  sensor_type: [红外, 可见光, 雷达]
  resolution: 0.5-30m
频率: 5分钟/次（静止轨道卫星）
安全要求:
  传输层: TLS 1.3
  存储: AES-256加密
  认证: OAuth 2.0 + JWT
JSON示例:
{
  "timestamp":"2024-01-01T00:00:00Z",
  "coordinates":"114.3,30.5",
  "sensor_type":"红外",
  "resolution":10
}

## Slide 9: 对外接口定义
名称: 第三方数据源数据接入
气象局接口:
    协议: RESTful API
    路径: GET /weather/v1/alerts
卫星遥感:
  标准: OGC WMS
  支持格式: GeoTIFF
名称: 预警分发接口
通道类型:
小区广播（CBS）
协议: ETSI TS 123.041
覆盖: 2G/3G/4G/5G 多模基站
备份机制: 卫星通信
应急APP推送
主要通道: FCM/APNs 增强模式
备份通道: WebSocket长连接
电视速报
标准: ATSC 3.0 紧急警报系统
兼容性: 支持模拟信号降级推送

## Slide 10: 对外接口定义
外部系统对接:
名称: 政府应急平台
  协议: SOAP
  标准: GB/T 37228-2018
  加密: 量子通信通道
  审计: 区块链日志
名称: 企业工控系统
  协议: OPC UA over TSN
  实时性: 端到端延迟<10ms
  安全: IEC 62443认证

## Slide 11: DFD图
DFD 0层图和DFD 1层图

## Slide 12: DFD图
DFD 2层图 数据采集 用户交互

## Slide 13: DFD图
DFD 2层图 预警协同系统 智能分析

## Slide 14: 行为图
多部门协同响应
应急资源调度

## Slide 15: 行为图
舆情监控与分析
预警触发流程

## Slide 16: 行为图
预警信息推送

## Slide 17: 面向对象分析
设计了用户实体、预警信息实体、传感器数据实体。

## Slide 18: 面向对象分析
用户(User):
属性:
  userID: "USER_0001" (主键)
  role: 枚举[政府, 企业, 公众]
  location: "39.9042,116.4074" (WGS84)
  auth_method: 生物认证/短信验证
关系:
  1:N 预警反馈
  1:1 认证信息
约束:
  电话号码符合E.164标准
  GPS坐标自动过滤境外数据

## Slide 19: 面向对象分析
预警(Warning):
属性:
level: 红/橙/黄/绿 (对应GB/T 28921)
content: "【红色预警】预计2小时内发生山体滑坡..."
affectedArea: GeoJSON格式多边形
关系:
  N:N 灾害类型
  1:N 资源调度
  1:N 分发通道
业务规则:
  红色预警必须包含至少3条避险建议
  复合灾害需关联多个灾害类型编码

## Slide 20: 面向对象分析
监测数据(MonitoringData):
属性:
  value: 数值型（带范围约束）
  水位: 0.0~50.0m
  地震波: 0.0~2.0g
  status: 自动标记异常数据
关系:
  N:1 传感器设备
数据质量:
  时间戳偏差≤5秒
  异常值触发自动校准

## Slide 21: 核心业务流程
数据收集与清洗： 系统从传感器、卫星、气象数据库等多个来源采集数据，并进行清洗和对齐。
风险预测建模： 清洗后的数据输入风险预测模型，判断是否达到预警阈值。
预警发布与响应： 如果达到阈值，则生成预警方案并多渠道发布；否则，更新监测日志。同时，跟踪用户响应。
反馈验证与模型优化： 验证用户反馈，如果有效，则更新态势评估并优化模型；如果无效，则标记异常数据并触发人工复核。

## Slide 22: 核心业务流程
数据收集与清洗： 系统从传感器、卫星、气象数据库等多个来源采集数据，并进行清洗和对齐。
风险预测建模： 清洗后的数据输入风险预测模型，判断是否达到预警阈值。
预警发布与响应： 如果达到阈值，则生成预警方案并多渠道发布；否则，更新监测日志。同时，跟踪用户响应。
反馈验证与模型优化： 验证用户反馈，如果有效，则更新态势评估并优化模型；如果无效，则标记异常数据并触发人工复核。

## Slide 23: 核心业务流程
数据收集与清洗： 系统从传感器、卫星、气象数据库等多个来源采集数据，并进行清洗和对齐。
风险预测建模： 清洗后的数据输入风险预测模型，判断是否达到预警阈值。
预警发布与响应： 如果达到阈值，则生成预警方案并多渠道发布；否则，更新监测日志。同时，跟踪用户响应。
反馈验证与模型优化： 验证用户反馈，如果有效，则更新态势评估并优化模型；如果无效，则标记异常数据并触发人工复核。

## Slide 24: 预警生命周期
预警生成: 系统自动生成预警。
审核: 预警进入审核阶段，等待政府确认或人工驳回。
发布与传播: 审核通过的预警通过多渠道传播。
用户响应: 预警被用户设备接收，并可能触发用户响应。
状态更新: 预警可能因为风险等级变化而升级，或者因为超过时效而过期。
闭环完成: 用户响应并通过反馈验证，完成预警闭环。

## Slide 25: 预警生命周期
预警生成: 系统自动生成预警。
审核: 预警进入审核阶段，等待政府确认或人工驳回。
发布与传播: 审核通过的预警通过多渠道传播。
用户响应: 预警被用户设备接收，并可能触发用户响应。
状态更新: 预警可能因为风险等级变化而升级，或者因为超过时效而过期。
闭环完成: 用户响应并通过反馈验证，完成预警闭环。

## Slide 26: 预警生命周期
定位校验: 自动进行地理坐标校验，坐标异常则进入人工复核。
人工复核 (子状态): 对坐标异常的数据进行人工审核，包括初步审核和二次验证。
内容分析 (子状态):
  NLP置信度判断: 根据NLP置信度判断数据可信度，置信度低则启动证据链核查。
  证据链核查: 通过图像和视频等多模态验证，如果验证失败，则标记为可疑。
异常处理 (子状态): 处理数据异常情况，如系统崩溃或网络中断，并在故障恢复后续接校验流程。

## Slide 27: 预警生命周期
定位校验: 自动进行地理坐标校验，坐标异常则进入人工复核。
人工复核 (子状态): 对坐标异常的数据进行人工审核，包括初步审核和二次验证。
内容分析 (子状态):
  NLP置信度判断: 根据NLP置信度判断数据可信度，置信度低则启动证据链核查。
  证据链核查: 通过图像和视频等多模态验证，如果验证失败，则标记为可疑。
异常处理 (子状态): 处理数据异常情况，如系统崩溃或网络中断，并在故障恢复后续接校验流程。

## Slide 28: 预警生命周期
定位校验: 自动进行地理坐标校验，坐标异常则进入人工复核。
人工复核 (子状态): 对坐标异常的数据进行人工审核，包括初步审核和二次验证。
内容分析 (子状态):
  NLP置信度判断: 根据NLP置信度判断数据可信度，置信度低则启动证据链核查。
  证据链核查: 通过图像和视频等多模态验证，如果验证失败，则标记为可疑。
异常处理 (子状态): 处理数据异常情况，如系统崩溃或网络中断，并在故障恢复后续接校验流程。

## Slide 29: 人机交互界面设计

## Slide 30: 人机交互界面设计
https://bit-uml-group.github.io/alert-demo/

## Slide 31: 人机交互界面设计
https://bit-uml-group.github.io/alert-demo/

## Slide 32: 人机交互界面设计
https://bit-uml-group.github.io/alert-demo/

## Slide 33: 人机交互界面设计
https://bit-uml-group.github.io/alert-demo/

## Slide 34: 人员分工
姓名 | 需求获取 | 需求分析
王兆鲁 | 前景与范围 | 数据建模、行为建模
叶子宁 | 涉众分析 | 需求展示、接口设计、前端设计、博客搭建
云若飞 | 涉众分析 | DFD、行为图、数据字典
林柏健 | 面谈分析 | DFD、行为图、数据字典
蒋浩天 | PPT、汇报 | PPT、汇报、前端设计
董石楷 | 项目文档 | 项目文档、功能分解、需求细化、前端设计